Техническое задание

на поставку светового и сценического оборудования для нужд

ГАУК ВО «Областной Дворец культуры и искусства»

1. Предмет закупки:

| № п/п | Наименование товара | Описание (характеристики) объекта закупки* | Ед. изм. | Кол-во | Наименование страны происхождения товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя (неизменяемое) | Значения показателей, которые не могут изменяться (неизменяемое) | Максимальное и (или) минимальное значение показателей (конкретное значение устанавливает участник закупки) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Консоль для управления световым оборудованием | Плейбекфейдеры |  | Не менее 40 | Шт. | 1 |  |
|  |  | Программируемые макрокнопки |  | Не менее 20 |  |  |  |
|  |  | Оптические энкондеры атрибутов |  | Не менее 3 |  |  |  |
|  |  | Оптические энкондерыплейбеков |  | Не менее 4 |  |  |  |
|  |  | Основной сенсорный дисплей |  | Не менее 15 дюймов |  |  |  |
|  |  | Регулировка яркости основного дисплея | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | Дополнительный сенсорный дисплей |  | Не менее 7 дюймов |  |  |  |
|  |  | ЖК-дисплеи над группами фейдеров |  | Не менее 6 шт. |  |  |  |
|  |  | Источник бесперебойного питания, встроенный | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | Подставка с регулируемым наклоном | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | Встроенный сетевой коммутатор |  | Не менее 1 Гбит на 4 порта |  |  |  |
|  |  | Оптический выход | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | DMX-выходы |  | Не менее 8 шт. |  |  |  |
|  |  | Выходы ArtNet |  | Не менее 16 шт. |  |  |  |
|  |  | Каналы управления |  | Не менее 8190 шт. |  |  |  |
|  |  | Разъемы EtherconGigabit |  | Не менее 5 шт. |  |  |  |
|  |  | Вход для синхронизации по SMPTE/LTC | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | Триггерные входы JACK ¼” | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | Стерео аудиовход JACK ¼” | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | Порты USB |  | Не менее 4 штук |  |  |  |
|  |  | Разъем DVI-D | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | Разъемы MIDI In, Out, Thru | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | Операционная система |  | TITAN |  |  |  |
|  |  | Размеры |  | Не более 1100х500х200 мм |  |  |  |
|  |  | Вес |  | Не более 24 кг |  |  |  |
|  |  | В комплекте | Транспортный кейс, защитный чехол |  |  |  |  |
| 2 | Светодиодный вращающийся прожектор №1 | Источник света | Белый светодиод |  | Шт. | 16 |  |
|  |  | Мощность источника света LED |  | Не менее 580 Вт |  |  |  |
|  |  | Цветовая температура |  | Не менее 7000K |  |  |  |
|  |  | Индекс цветопередачи |  | Не менее 90 CRI |  |  |  |
|  |  | Срок службы светодиодов |  | Не менее 50 000 часов |  |  |  |
|  |  | Режимы работы системы охлаждения | Автоматическая, малошумная (2 режима) |  |  |  |  |
|  |  | Угол раскрытия луча | 6.5°-42° |  |  |  |  |
|  |  | Зум | Моторизированный линейный зум |  |  |  |  |
|  |  | Фокус | Моторизированный линейный фокус |  |  |  |  |
|  |  | Ирисовая диафрагма | Моторизированная линейная ирисовая диафрагма, макро-программы |  |  |  |  |
|  |  | Фрост-эффект | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | эффект BEAM SPOT WASH | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | Тип цветосмешения | Цветовое колесо + CMY + CTO фильтр |  |  |  |  |
|  |  | Количество цветов |  | Не менее 7 цветов |  |  |  |
|  |  | 1 колесо цвета | 6 цветов + белый, вращение колеса цвета в обе стороны |  |  |  |  |
|  |  | Количество гобо-рисунков | 14 гобо-рисунков + анимационное колесо |  |  |  |  |
|  |  | 1 колесо гобо | 8 статичных гобо рисунков + открытый, вращение колеса гобо по и против часовой стрелки |  |  |  |  |
|  |  | 2 колесо гобо | 6 вращающихся гобо рисунков + открытый, вращение колеса по и против часовой стрелки |  |  |  |  |
|  |  | Количество призм |  | Не менее 1 шт. |  |  |  |
|  |  | Количество каналов DMX (Режим 1) | 25 каналов |  |  |  |  |
|  |  | "Театральный" (бесшумный) режим охлаждения | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | Тип призмы 1 | 4-гранная призма, вращение призмы в обе стороны |  |  |  |  |
|  |  | Диапазон вращения по горизонтали (панорама) | от 0 до 540° |  |  |  |  |
|  |  | Диапазон вращения по вертикали (наклон) | от 0 до 270° |  |  |  |  |
|  |  | Автоматическая коррекция положения PAN/TILT | Автоматическая коррекция положения PAN/TILT |  |  |  |  |
|  |  | Интерфейс меню прожектора на русском языке | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | Интерфейс меню прожектора на английском языке | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | Точность позиционирования |  | Не менее 8/16 bit |  |  |  |
|  |  | Диммер | Линейный, плавный |  |  |  |  |
|  |  | Степень защиты от окружающей среды |  | Не менее IP 20 |  |  |  |
|  |  | Режимы работы | DMX-512, RDM, Wireless и Art-Net, звуковая активация, режим Stand-alone (автономный), режим самодиагностики |  |  |  |  |
|  |  | Количество каналов DMX |  | Не менее 25 каналов |  |  |  |
|  |  | Разъемы DMX-входа/выхода | 3-pin + 5-pin XLR male/female |  |  |  |  |
|  |  | LCD-дисплей | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | Навигация |  | Не менее 4-х навигационных кнопок |  |  |  |
|  |  | Питание | AC 100-240 В, 50/60 Гц |  |  |  |  |
|  |  | Максимальная потребляемая мощность |  | Не менее 800 Вт. |  |  |  |
|  |  | Разъем питания | PowerCon |  |  |  |  |
|  |  | Габариты |  | Не более 395 х 638 х 338 мм |  |  |  |
|  |  | Вес |  | Не более 24 кг |  |  |  |
| 3 | Светодиодный вращающийся прожектор №2 | Количество светодиодов: |  | Не менее 19 | Шт. | 12 |  |
|  |  | Мощность каждого светодиода: |  | Не менее 40 Вт |  |  |  |
|  |  | Тип светодиода | мультичип, 4 цвета в каждом светодиоде - красный, зеленый, синий, белый |  |  |  |  |
|  |  | Тип цветосмешения | RGBW |  |  |  |  |
|  |  | Количество цветов/оттенков |  | Не менее 4 миллиардов оттенков |  |  |  |
|  |  | Срок службы светодиодов | 50 000 часов |  |  |  |  |
|  |  | Угол раскрытия луча | 2,2°-55° |  |  |  |  |
|  |  | Зум | Моторизированный линейный зум |  |  |  |  |
|  |  | Температурная защита светодиодов | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | Система охлаждения | Автоматическое увеличение скорости вращения кулера пропорционально температуре нагрева светодиодов |  |  |  |  |
|  |  | Тип эффекта | WASH BEAM B-EYE |  |  |  |  |
|  |  | Особенности | Pixelcontrol, ArtNet, RDM |  |  |  |  |
|  |  | Управление светодиодами | Индивидуальный контроль каждого светодиода |  |  |  |  |
|  |  | Диапазон вращения по горизонтали (панорама) |  | Не уже от 0 до 630° |  |  |  |
|  |  | Диапазон вращения по вертикали (наклон) |  | Не уже от 0 до 270° |  |  |  |
|  |  | Точность позиционирования |  | Не менее 16 bit |  |  |  |
|  |  | Диммер | Линейный 0-100%, 2 режима - в реальном времени и с плавным запаздыванием |  |  |  |  |
|  |  | Стробирование |  | Регулируемая скорость в диапазоне не уже от 1 до 20 вспышек в секунду |  |  |  |
|  |  | Режимы работы | DMX512, звуковая активация, встроенные автоматические программы, Master-Slave (режим Главный-Ведомый) |  |  |  |  |
|  |  | Количество каналов DMX |  | Не менее 22/69/88 каналов (3 режима) |  |  |  |
|  |  | Количество каналов ArtNet |  | Не менее 57/76 каналов |  |  |  |
|  |  | Разъемы DMX-входа/выхода | 3-pin и 5-pin XLR male/female |  |  |  |  |
|  |  | Цветной LCD-дисплей | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | LCD-дисплей, навигация |  | Не менее 6 шт. навигационных кнопок |  |  |  |
|  |  | Питание | AC 100-240 В, 50/60 Гц |  |  |  |  |
|  |  | Максимальная потребляемая мощность |  | Не менее 1100 Вт. |  |  |  |
|  |  | Разъем питания | PowerCon |  |  |  |  |
|  |  | Вес |  | Не более 20,4 кг |  |  |  |
|  |  | Габариты |  | Не более 400 x 300 x 510 мм. |  |  |  |
| 4 | Профильный прожектор без тубуса | Источник света | Мультичип светодиод RGBAL - 5в1 |  | Шт. | 18 |  |
|  |  | Мощность источник света |  | Не менее 500 Вт. |  |  |  |
|  |  | Тип цветосмешения | RGBAL |  |  |  |  |
|  |  | Индекс цветопередачи (CRI) |  | Не менее 90RA |  |  |  |
|  |  | Срок службы светодиодов | 50 000 часов |  |  |  |  |
|  |  | Цветовая температура |  | Не менее 10000 К |  |  |  |
|  |  | Система охлаждения | Активная, ,бесшумная, высокоэффективная, регулируемая |  |  |  |  |
|  |  | Зум | Ручной зум |  |  |  |  |
|  |  | Допустимая температура окружающей среды |  | В диапазоне не уже от -20°С до +40°С |  |  |  |
|  |  | Диммер | Линейный, ультраплавный, регулируемый в диапазоне 0-100% |  |  |  |  |
|  |  | Режим диммера |  | Не менее 4-х различных кривых диммера |  |  |  |
|  |  | Стробирование | В диапазоне от 1 до 20 вспышек в секунду |  |  |  |  |
|  |  | Режимы работы | DMX512 / встроенные автоматические программы / режим Master/slave (Ведущий / ведомый) |  |  |  |  |
|  |  | Количество каналов DMX512 |  | Не менее 17 (2 режима) |  |  |  |
|  |  | Разъемы DMX-входа/выхода | 3-pin XLR male/female |  |  |  |  |
|  |  | LCD-дисплей | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | Блок управления |  | Не менее 4-х навигационных кнопки |  |  |  |
|  |  | Особенность | Flickerfree / RDM |  |  |  |  |
|  |  | Поворотно-нажимной потенциометр | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | Питание | AC 100-240 В, 50/60 Гц |  |  |  |  |
|  |  | Максимальная потребляемая мощность |  | Не менее 550 Вт. |  |  |  |
|  |  | Разъем питания | PowerCon (вход + сквозной выход) |  |  |  |  |
|  |  | Габариты |  | Не более 917 х 294 х 525 |  |  |  |
|  |  | Вес |  | Не более 12 кг |  |  |  |
| 5 | Сменный объектив для театрального профильного прожектора | Оптика | Высококачественная оптическая система |  | Шт. | 18 |  |
|  |  | Угол раскрытия луча |  | В диапазоне не уже 15°-30° |  |  |  |
|  |  | Зум | Ручной |  |  |  |  |
|  |  | Допустимая температура окружающей среды |  | В диапазоне не уже от -20°С до +40°С |  |  |  |
| 6 | Светодиодный прожектор следящего света №3 | Источник света | Светодиодная матрица размещенных на единой плате кристаллов |  | Шт. | 2 |  |
|  |  | Срок службы светодиодной матрицы |  | Не менее 50000 часов |  |  |  |
|  |  | снижение яркости светового потока за срок службы |  | Не более 70% |  |  |  |
|  |  | Общая мощность матрицы источника света |  | Не менее 600 Вт |  |  |  |
|  |  | Цветовая температура светодиода |  | Не менее 8000 К |  |  |  |
|  |  | Диаметр выходной линзы |  | Не менее 90 мм |  |  |  |
|  |  | Световой поток на выходе |  | Не менее 42000 Лм |  |  |  |
|  |  | Функция изменение угла раскрытия светового луча (функция ЗУМ) | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | Механика функции ЗУМ | Ползунковый механизм перемещения линзы ЗУМА |  |  |  |  |
|  |  | Минимальный угол раскрытия светового луча |  | Не более 7 ° |  |  |  |
|  |  | Максимальный угол раскрытия светового луча |  | Не менее 12 ° |  |  |  |
|  |  | Функция сдвига точки, в которой пересекаются лучи после прохождения через линзу (функция ФОКУС) | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | Механика функции ФОКУС | Ползунковый механизм перемещения фокусной линзы |  |  |  |  |
|  |  | Конструкция механизма настройки фокуса и угла раскрытия обеспечивает плавность регулировки без заклинивания и нежелательных вибраций. | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | Функция мигания светового луча с возможностью изменения длительности промежутков мигания (функция СТРОБ) | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | Функция линейного регулирования светового потока (функция ДИММЕР) | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | Функция бесступенчатого регулирования относительного отверстия выходного светового потока (функция ИРИС) | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | Механика функции Ирис | Ирисовая диафрагма состоящая из 8 поворотных лепестков (ламелей), приводимых в движение вращающимся кольцом |  |  |  |  |
|  |  | Общее количество отдельных колес цвета | 1 шт |  |  |  |  |
|  |  | Общее количество цветовых фильтров разного цвета |  | Не менее 7 штук |  |  |  |
|  |  | Вращение колес цвета по и против часовой стрелке | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | Фильтр цветовой температуры | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | Охлаждение светодиодной матрицы | Секция алюминиевых пластин с медными тепловыми трубками с принудительным обдувом |  |  |  |  |
|  |  | Охлаждение блока питания | Вентилятор с автоматически изменяемой скоростью вращения |  |  |  |  |
|  |  | Шум системы охлаждения |  | Не более 26 дБ |  |  |  |
|  |  | Штампованный корпус из алюминиевой пластины толщиной | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | Толщина алюминиевой пластины корпуса |  | Не менее 2 мм |  |  |  |
|  |  | Система управления прожектором с возможностью регулировки ее расположения на корпусе осветительного прибора | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | Ручки для регулировки угла луча прожектора, настройки фокуса и управления направлением должна быть из термостойкого пластика | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | Разъём питания | PowerCon |  |  |  |  |
|  |  | Лира для установки на штатив | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | Толщина пластины лиры |  | Не менее 3 мм |  |  |  |
|  |  | Механизм крепления лиры к прожектору | Обеспечивает её вращение и фиксацию в любом положении с помощью двух поворотных ручек, расположенных с левой и правой стороны лиры |  |  |  |  |
|  |  | Максимальная потребляемая мощность |  | Не менее 680 Вт |  |  |  |
|  |  | Габариты |  | Не более 1200х400х400 мм |  |  |  |
|  |  | Вес |  | Не более 20,5 кг |  |  |  |
| 7 | Театральный профильный прожектор №4 | Источник света | Мультичип светодиод RGBAL - 5в1 |  | Шт. | 6 |  |
|  |  | Мощность источник света |  | Не менее 400 Вт |  |  |  |
|  |  | Оптика | Высококачественная оптическая система |  |  |  |  |
|  |  | Тип цветосмешения | RGBAL |  |  |  |  |
|  |  | Индекс цветопередачи (CRI) |  | Не менее 90RA |  |  |  |
|  |  | Срок службы светодиодов | 50 000 часов |  |  |  |  |
|  |  | Цветовая температура |  | Не менее 10000К |  |  |  |
|  |  | Система охлаждения | Активная, малошумная, высокоэффективная |  |  |  |  |
|  |  | Угол раскрытия луча |  | В диапазоне не уже 19°-50° |  |  |  |
|  |  | Зум | Ручной зум |  |  |  |  |
|  |  | Допустимая температура окружающей среды |  | В диапазоне не уже от -20°С до +40°С |  |  |  |
|  |  | Диммер | Линейный, ультраплавный, регулируемый в диапазоне 0-100% |  |  |  |  |
|  |  | Режим диммера |  | Не менее 4-х различных кривых диммера |  |  |  |
|  |  | Технология полупроводникового светодиодного освещения (SSL) | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | Система цветовой калибровки (CCS) - регулировка температуры | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | Стробирование |  | В диапазоне не уже от 1-20 вспышек в секунду |  |  |  |
|  |  | Режимы работы | DMX512 |  |  |  |  |
|  |  | Количество каналов DMX512 |  | Не менее 12 каналов |  |  |  |
|  |  | Разъемы DMX-входа/выхода | 3-pin XLR male/female |  |  |  |  |
|  |  | LCD-дисплей | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | Блок управления |  | Не менее 4-х навигационных кнопки |  |  |  |
|  |  | Питание | AC 100-240 В, 50/60 Гц |  |  |  |  |
|  |  | Максимальная потребляемая мощность |  | Не менее 450 Вт. |  |  |  |
|  |  | Разъем питания | PowerCon (вход + сквозной выход) |  |  |  |  |
|  |  | Габариты |  | Не более 650х340х260 мм. |  |  |  |
|  |  | Вес |  | Не более 14 кг. |  |  |  |
| 8 | Сплиттер DMX-сигнала | Тип | Оптический 8-канальный сплиттер DMX-сигнала |  | Шт. | 3 |  |
|  |  | Входные разъемы | 1 шт. - 3-pin XLR (male) + 1 шт. XLR (female) |  |  |  |  |
|  |  | Выходные разъемы |  | Не менее 8 шт. - 3-pin XLR (female) |  |  |  |
|  |  | Изоляция | электрическая изоляция между входом и выходом |  |  |  |  |
|  |  | Питание | AC 110-240 В, 50/60 Гц |  |  |  |  |
|  |  | Разъем питания | PowerCon |  |  |  |  |
|  |  | Габариты |  | Не более 255 x 159 x 45 мм |  |  |  |
|  |  | Вес |  | Не более 1.5 кг |  |  |  |
| 9 | Генератор дыма | Мощность |  | Не менее 3000 Вт | Шт. | 2 |  |
|  |  | Производительность |  | Не менее 1100 м3/мин |  |  |  |
|  |  | Время нагрева |  | Не более 7 минут |  |  |  |
|  |  | Время непрерывного выброса дыма |  | Не менее 40 секунд |  |  |  |
|  |  | Дистанция выброса дыма |  | Не менее 8 м |  |  |  |
|  |  | Направление выброса | Горизонтально |  |  |  |  |
|  |  | Емкость для жидкости |  | Не менее 8 л |  |  |  |
|  |  | Расход жидкости |  | Не менее 5 мин/л |  |  |  |
|  |  | Установка | Напольная, подвес |  |  |  |  |
|  |  | Встроенная панель управления | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | Протокол USITT DMX-512 | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | Пульт дистанционного управления | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | Управление DMX512 | 1 канал |  |  |  |  |
|  |  | DMX разъёмы | Панельный трёх контактный разъём вилка - входной сигнал; Панельный трёх контактный разъём - выходной сигнал |  |  |  |  |
|  |  | Питание | 220-240В 50/60Гц |  |  |  |  |
|  |  | Вес |  | Не более 22 кг |  |  |  |
|  |  | Размеры |  | Не более 680х400х300 мм |  |  |  |
| 10 | Генератор тумана | Тип генератора | Нагревательный элемент |  | Шт. | 1 |  |
|  |  | Мощность |  | Не менее 1100 Вт |  |  |  |
|  |  | Производительность |  | Не менее 340 м3/мин |  |  |  |
|  |  | Время нагрева |  | Не более 40 секунд |  |  |  |
|  |  | Расход жидкости |  | Не менее 90 мин/литр |  |  |  |
|  |  | Площадь покрытия |  | Не менее 200 кв.м. |  |  |  |
|  |  | Емкость для жидкости |  | Не менее 3,6 л |  |  |  |
|  |  | Металлическая крышка канистры с жидкостью | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | Генератор встроен в туровый фанерный кейс с металлическими уголками и со съёмной крышкой на замках-бабочках | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | Быстроразъемный фитинг крепления шланга подачи жидкости к крышке канистры (без вращения) | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | Армированный шлаг подачи жидкости из канистры к насосу генератора | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | Разъём питания | Трехконтактный круговой фиксирующийся с металлическим сдвижным элементом (PowerCon), сквозной выход для подключения другого прибора |  |  |  |  |
|  |  | Установка | Напольная, вертикальная и горизонтальная, в подвесе |  |  |  |  |
|  |  | Разрешение монохромного дисплея для контроля параметров |  | Не менее 200 х 30 точек |  |  |  |
|  |  | Управление | Встроенная панель управления |  |  |  |  |
|  |  | Протокол USITT | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | Пульт ДУ | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | Управление DMX512 |  | Не менее 2 каналов |  |  |  |
|  |  | DMX разъёмы | Вход/выход XLR3, вход/выход XLR5 |  |  |  |  |
|  |  | Питание | 220/230В 50 Гц |  |  |  |  |
|  |  | Рекомендуемая жидкость | Жидкости для генератора тумана на водной основе |  |  |  |  |
|  |  | Вес |  | Не более 18 кг |  |  |  |
|  |  | Размеры |  | Не более 430х400х250 мм |  |  |  |
| 11 | Генератор снега | Мощность |  | Не менее 550 Вт. | Шт. | 1 |  |
|  |  | Площадь покрытия |  | Не менее 40 кв.м. |  |  |  |
|  |  | Высота выброса снега |  | Не менее 8 м. |  |  |  |
|  |  | Дистанция выброса снега |  | Не менее 10 м. |  |  |  |
|  |  | Расход жидкости |  | 2,8 мин/л. |  |  |  |
|  |  | Емкость для жидкости |  | Не менее 5 л. |  |  |  |
|  |  | Регулировка объёма выброса |  | В диапазоне не уже 1-100% |  |  |  |
|  |  | Установка | Подвес / Напольная |  |  |  |  |
|  |  | Управление | Встроенная панель управления. Протокол USITT DMX-512 |  |  |  |  |
|  |  | Встроенная панель управления | ЖК-панель |  |  |  |  |
|  |  | Управление DMX512 |  | Не менее 2-х каналов |  |  |  |
|  |  | DMX разъёмы | Вход/выход XLR3 / Вход/выход XLR5 |  |  |  |  |
|  |  | Питание | АС 220-240 В, 50/60 Гц |  |  |  |  |
|  |  | Разъём кабеля питания | РowerCON |  |  |  |  |
|  |  | Уровень шума |  | Не более 65 дб |  |  |  |
|  |  | Габариты |  | Не более 509 х 361 х 315 мм. |  |  |  |
|  |  | Вес |  | Не болеее 17 кг. |  |  |  |
| 12 | Профессиональный сценический вентилятор | Максимальная скорость вращения вентилятора |  | Не менее 2500 оборотов в минуту | Шт. | 2 |  |
|  |  | Мощность |  | Не менее 150 Вт |  |  |  |
|  |  | Диапазон угла направления ветрового потока |  | Не уже 0-270 градусов |  |  |  |
|  |  | Жидкокристаллический дисплей для установки и контроля параметров | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | Кнопки управления и ввода параметров |  | Не менее 4 штук |  |  |  |
|  |  | Протокол управления | USITT DigitalMultiplex с 512 индивидуальными информационными каналами |  |  |  |  |
|  |  | Беспроводное управление с пульта дистанционного управления | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | Количество каналов управления DMX512 | Один канал |  |  |  |  |
|  |  | Панельный трёхконтактный разъём вилка, входной сигнал | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | Панельный трёхконтактный разъём розетка, сквозной выходной сигнал | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | Разъём питания – трехконтактный круговой фиксирующийся металлическим сдвижным элементом (PowerCon) | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | Лира для подвеса | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | Точка крепления страховочного троса | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | Габариты: |  | Не более 450х290х480 мм |  |  |  |
|  |  | Вес |  | Не более 15 кг |  |  |  |
| 13 | Струбцина для крепления световых приборов | Диапазон диаметра зажима |  | Не уже 35 - 61 мм | Шт. | 100 |  |
|  |  | Максимальная нагрузка |  | Не менее 100 кг |  |  |  |
|  |  | Материал | Алюминий |  |  |  |  |
|  |  | Вес |  | Не более 0,250 кг |  |  |  |
|  |  | Крепление прибора | Болт M8х35 с шайбой, контр шайбой и барашковой гайкой |  |  |  |  |
| 14 | DMX-кабель | Количество проводников | 2 |  | Шт. | 5 |  |
|  |  | Сечение проводников |  | Не менее 0,25 мм2 |  |  |  |
|  |  | Наружный диаметр кабеля |  | Не менее 5 мм |  |  |  |
|  |  | Волновое сопротивление |  | Не менее 120 Ом |  |  |  |
|  |  | Сопротивление проводников |  | Не менее 85 Ом/км |  |  |  |
|  |  | Погонная емкость (проводник/проводник) |  | Не менее 60 пф/м |  |  |  |
|  |  | Рабочая температура |  | Диапазон не менее 20-70 ° С |  |  |  |
|  |  | Длина в бухте |  | Не менее 100 м |  |  |  |
|  |  | Цвет | Черный |  |  |  |  |
|  |  | Экранирование |  | Не менее 100% |  |  |  |
| 15 | Разъём трехконтактный сигнальный (XLR) | Количество контактов | 3 шт. |  | Шт. | 140 |  |
|  |  | Тип разъема | Гнездо |  |  |  |  |
|  |  | Золоченые контакты | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | Черненый хромированный корпус | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | Резьба корпуса разъема | Внутренняя |  |  |  |  |
|  |  | Резьба хвостовика разъема | Внешняя |  |  |  |  |
|  |  | Диаметра кабеля для монтажа |  | Диапазон не менее от 3,5 до 8 мм. |  |  |  |
|  |  | Емкость между контактами |  | Не менее 4 пФ |  |  |  |
|  |  | Сопротивление контакта |  | Не более 3 мОм |  |  |  |
|  |  | Сопротивление изоляции |  | Не менее 2 ГОм |  |  |  |
|  |  | Максимальное сечение припаиваемого кабеля |  | Не менее 1 мм2 |  |  |  |
|  |  | Покрытие контактов, серебро |  | Не менее 2 мкм |  |  |  |
|  |  | Материал корпуса | цинк (ZnAl4Cu1) |  |  |  |  |
|  |  | Класс защиты |  | Не менее IP40 |  |  |  |
| 16 | Стойка для светового оборудования | Высота | В диапазон от 1400 до 3100 мм |  | Шт. | 6 |  |
|  |  | Радиус раздвижки ног |  | Не более 1300 мм |  |  |  |
|  |  | Высота в сложенном состоянии |  | Не более 1700 мм |  |  |  |
|  |  | Вес |  | Не более 10 кг |  |  |  |
|  |  | Нагрузка |  | Не менее 40 кг |  |  |  |
|  |  | Материал всех элементов стойки | Сталь |  |  |  |  |
|  |  | Толщина стенок труб корпуса и колен |  | Не менее 2 мм |  |  |  |
|  |  | Толщина стенок ножек |  | Не мене 1,5 мм |  |  |  |
|  |  | Цвет | Черный |  |  |  |  |
|  |  | Элемент крепления | Шпилька М10х20 с барашком |  |  |  |  |
| 17 | Т-образная планка для прожекторов | Тип | Т-образная планка для прожекторов |  | Шт. | 6 |  |
|  |  | Количество прожекторов |  | Не менее 8 |  |  |  |
|  |  | Длина |  | Не менее 140 см |  |  |  |
| 18 | Жидкость для генератора дыма | Тип | Жидкость для генератора дыма |  | Шт. | 4 |  |
|  |  | Плотность | Высокая |  |  |  |  |
|  |  | Объем |  | Не менее 5 л |  |  |  |
|  |  | Цвет | белый |  |  |  |  |
| 19 | Жидкость для генераторов тумана | Тип | Жидкость для производства тумана долгого рассеивания |  | Шт. | 4 |  |
|  |  | Плотность | Высокая |  |  |  |  |
|  |  | Объем |  | Не менее 5 л |  |  |  |
|  |  | Особенности | На водной основе |  |  |  |  |
|  |  | Цвет | белый |  |  |  |  |
| 20 | Жидкость для генератора снега | Тип | Жидкость для производства снега |  | Шт. | 4 |  |
|  |  | Плотность | Высокая |  |  |  |  |
|  |  | Объем |  | Не менее 5 л |  |  |  |

2. Место поставки Товара: Российская Федерация, Владимирская область, г.Владимир, ул.Диктора Левитана, д.4, здание ГАУК ВО «Областной Дворец культуры и искусства» (Далее также - Областной Дворец культуры и искусства, учреждение).

3. Срок поставки Товара: в течение 50 (Пятьдесят) календарных дней с момента заключения Договора.

4. Требования к Товару:

4.1. На момент передачи Заказчику Товара, последний должен принадлежать Поставщику на праве собственности или ином законном основании, и не должен находиться в залоге, под арестом, являться предметом исковых требований третьих лиц или иметь какие - либо другие ограничения к свободному обращению на территории Российской Федерации.

4.2. В случае если Товар или отдельные составляющие произведены не в Российской Федерации, перед поставкой Товар должен пройти таможенные и иные процедуры, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, и иметь документальное тому подтверждение.

4.3. Товар должен быть новым, не бывшем в употреблении, не восстановленным, не содержать восстановленных элементов, выпуска не ранее 2021 года. Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по их изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения Производителя и/или Поставщика, при соблюдении Заказчиком правил эксплуатации поставляемого Товара.

4.4. Поставляемый Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации и другим нормам и правилам, действующим на данном товарном рынке, установленным законодательством Российской Федерации.

4.5. Поставляемый Товар, тара, упаковка и маркировка должны быть надлежащего качества, соответствовать технической документации производителя, действующим на момент поставки требованиям ГОСТов и ТУ, утвержденным для данного вида Товаров, а также сертификатам соответствия и быть пригодным для целей, для которых подобный Товар обычно используется.

4.6. На поставляемый Товар Поставщик предоставляет гарантию не менее 36 (Тридцати шести) месяцев с момента их передачи Заказчику. Гарантия на запчасти должна соответствовать сроку (ресурсу), подтвержденному документами завода изготовителя. Если в течение срока гарантии Оборудование окажется дефектным или некомплектным или не будет соответствовать условиям Договора и будет подтверждено, что данные дефекты возникли по вине Поставщика или заводского брака, то в соответствии с условиями Договора по соглашению между Заказчиком и Поставщиком, Поставщик обязуется незамедлительно и за свой счёт устранить обнаруженные дефекты путём исправления, либо замены оборудования или его деталей доброкачественным оборудованием. К замененным на новые деталям и оборудованию будет применяться новый гарантийный период.

4.7. Некачественный Товар, признанный таковым Заказчиком, должен быть заменен Поставщиком на такой же Товар в сроки, установленные Договором. При этом доставка Товара, погрузо-разгрузочные работы и его ответственное хранение осуществляются за счёт средств Поставщика. Претензии по качеству поставленного Товара Заказчик вправе предъявить Поставщику в течение всего гарантийного срока.

4.8. В день поставки товара Поставщик обязан передать Заказчику оригиналы товарно-транспортных накладных ТОРГ-12 или УПД, подписанные Поставщиком, сертификаты, обязательные для данного вида товара, и иные документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.9. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели или повреждения Товара переходит к Заказчику с момента подписания товарно-транспортных накладных ТОРГ-12 или УПД.

5. Требования к упаковке:

5.1. Поставщик должен поставить Товар в упаковке производителя, обеспечивающей сохранность груза от всякого рода повреждений при транспортировке, погрузке, разгрузке и хранении в складском помещении.

5.2. Поставщик обязан предотвращать попадание пыли, нарушение целостности упаковки и наличия на ней следов механических повреждений.

5.3. Упаковка Товара должна быть выполнена таким образом, чтобы при приёмке Товара можно было убедиться, что Товар является новым (ранее не находившимся в использовании у Поставщика и (или) у третьих лиц, не подвергался ранее ремонту (модернизации или восстановлению). Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов, деформации. Этикетки и наклейки должны быть четкими, чистыми и хорошо читаемыми.

6. Порядок сдачи и приёмки.

6.1. Поставщик должен обеспечить техническое сопровождение входного контроля поступающего Товара, включая проверку наличия соответствующих сертификатов.

6.2. Заказчик вправе провести независимую экспертизу с целью детального исследования характеристик поставленного Товара на предмет соответствия требованиям, установленным Заказчиком.

7. Подписание договора.

7.1. В подписании договора участвуют первые лица руководства организации Поставщика, имеющие документальные подтверждения полномочий. Личное присутствие на подписании договора обязательно.